## Slide 1
延时文字
浙江大学|开题报告
基于STM32的物联网网关设计
及在水肥一体化上的应用
答辩人：余锐 导师：麻红昭教授

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
02
03
04
研究背景
研究目标
研究方案
进度安排
05
参考文献

## Slide 3
PART 01
研究背景

## Slide 4
物联网发展进程
1995年，比尔∙盖茨
《未来之路》中提出物联网的概念
1999年美国麻省理工
提出物联网定义
2016年，十三五发展规划
物联网纳入国家战略新兴产业
2009年，温家宝强调有效推动物联网发展
2005年国家电信联盟《ITU互联网报告2005：物联网》将物联网引入公众视野
随着网络与信息技术的不断发展，“万物互联”已经成为人类社会不可阻挡的趋势，物联网也必然大有用武之地。
2010年《2010年政府工作报告》对物联网概念进行定位与丰富

## Slide 5
物联网概念
什么是物联网？
使用射频识别（RFID）、红外感应、GPS等信息传感设备
按照约定的协议
物与物、物与人的信息交互和通讯
智能化识别、定位、跟踪、监控
IoT（Internet of Things）

## Slide 6
智能
家居
......
数字
医疗
智能
运输
智慧
农业
证件
识别
天气
预测
共享
单车
物联网应用
物联网
物联网已经应用于生活中的方方面面，悄然改变着人们的生活方式。

## Slide 7
物联网网关概念
物联网网关？
网关（GATEWAY）是连接感知层和传输层的“门”
广泛的接入能力，通讯协议适配
协议转换能力
设备管理能力
信息处理能力
具有数据上报和下发控制功能
数据上报
数据下发

## Slide 8
农业信息化
精耕细作
经验为主
环境依赖
集约种植
科学管理
人定胜天
以家庭为单位下田耕作、耕地面积分散，较难进行管理，效率低，费时费力
生产环节依赖农民经验，缺乏理论指导
大程度依赖气候条件，环境适应性差
大面积集中种植，统一管理，智能高效
以成熟的科学理论知识为指导，使农业生产有迹可循
采用温室大棚等技术，生产多时令多品种作物
传统农业
VS
现代农业
传统农业
现代农业
如何实现智能管理、科学管理、省时省力又高效高产？
物联网

## Slide 9
水肥一体化背景
我国化肥用量占全世界化肥用量的37%
化肥
用量高
化肥产量严重过剩
化肥产量过剩
肥料的有效利用率很低，大部分养分流失
肥料
利用率低
化肥滥用导致土壤污染、水质恶化
污染
严重

## Slide 10
水肥一体化技术
水肥一体化技术
狭义上指将肥料溶解于灌溉水中，经管道运输至田间的每一株作物
广义上指水肥同时供应植物需要
微灌、喷灌
节水省肥
节水省肥、
节省人力、高效方便

## Slide 11
水肥一体化技术国外现状
国外现状
水肥一体化技术在美国、以色列、荷兰等国已经取得成熟应用，从理论研究到设备、零件生产，再到技术推广、实际应用环节已经打通。

## Slide 12
水肥一体化技术国内现状
我国水肥一体化技术尚未普及，应用比例不到3%，其中几乎都是引进国外设备，自主研发很少。
我国现状
水肥一体化的推广制约因素：
从国外引进的设备价格昂贵
国内制造的水肥设备良莠不齐，实用性差
操作繁杂，智能化程度低，农民难以使用
肥料不适应
.....

## Slide 13
PART 02
研究目标

## Slide 14
物联网在水肥一体化技术中的应用
一键启停
智能施肥
流量控制
远程监控
网关
压力、流量传感器
控制器
云平台
智能水肥一体化系统

## Slide 15
PART 03
研究方案

## Slide 16
水肥一体化网关设计方案
数据处理、
统筹调度
MCU
信息采集、
命令下发、设备通讯
数据接口
网络连接
物联网模块
I2C
RS485
ADC
...
射频天线
USIM
电平转换
...
电源供应
电源分配
程序下载、代码调试
SWD接口

## Slide 17
水肥一体化网关设计方案
MCU选择
STM32F103VET6
外设 |  | STM32F103VET6
Flash（kB） |  | 512
SRAM（kB） |  | 64
FSMC |  | 有
定时器 | 通用 | 4个（TIM2、TIM3、TIM4、TIM5）
 | 高级 | 2个（TIM1、TIM8）
 | 基本 | 2个（TIM6、TIM7）
通信接口 | SPI | 3个（SPI1、SPI2、SPI3）
 | I2C | 2个（I2C1、I2C2）
 | USART | 5个（USART1~USART5）
 | USB | 1个（USB2.0）
 | CAN | 1个（2.0B主动）
 | SDIO | 1个
GPIO端口 | 80 | 
12位ADC模块 | 3个ADC，每个最多16个外部通道 | 
12位DAC转换器 | 2个 | 
工作电压 | 2.0~3.6V | 
封装形式 | LQFP100 | 
CPU频率 | 72M | 
物联网模块选择
移远EC20

## Slide 18
水肥一体化网关设计方案
网关
流量传感器
压力传感器
控制器
泵
电动阀
物联网平台
APP Server
硬件设计->PCB
软件设计
数据采集
设备通讯平台收发
自动控制
...
触摸屏
实验调试

## Slide 19
PART 04
进度安排

## Slide 20
进度安排
序号 | 阶段及内容 | 工作量估计 | 起止时间
（1） | 完成开题 | 20天 | 2018.10.11-10.31
（2） | 完成网关PCB制图及硬件调试 | 30天 | 2018.11.1-11.30
（3） | 软件程序编写 | 120天 | 2018.12.1-2019.3.31
（4） | 水肥一体化设备调试 | 30天 | 2019.4.1-4.30
（5） | 智能施肥程序编程 | 90天 | 2019.5.1-7.31
（6） | 程序调试 | 30天 | 2019.8.1-8.31
（7） | 论文写作、修改定稿、准备答辩 | 40天 | 2019.9.1-10.10

## Slide 21
PART 05
参考文献

## Slide 22
部分参考文献
彭秀萍.物联网在农业中的应用研究[J].信息与电脑(理论版),2018(17):155-157.
赵磊.物联网网关技术与应用[J].科技风,2018(25):251.
王凯.我国水肥一体化技术研究进展[J].作物研究,2018,32(03):260-264.
李寒松,贾振超,张锋,赵峰,贺晓东,慈文亮,李青,李震.国内外水肥一体化技术发展现状与趋势[J].农业装备与车辆工程,2018,56(06):13-16.
高祥照 , 杜森 , 钟永红 , 等 . 水肥一体化发展现状与展望 [J].
中国农业信息 ,2015(4):14-19,63.
韩启彪,冯绍元,黄修桥,李金山,孙浩,李浩.我国节水灌溉施肥装置研究现状[J].节水灌溉,2014(12):76-79+83.
1
2
3
4
5
6
参考文献

## Slide 23
THANKS
感谢观看
敬请指正